Obsah

A. Průvodní zpráva	1

1)	identifikaČNÍ ÚDAJE	1

2)	seznam vstupních podkladů	1

3)	údaje o území	2

a)	rozsah řešeného území	2

b)	dosavadní využití a zastavěnost území	2

c)	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů	2

d)	údaje o odtokových poměrech	2

e)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	2

f)	     údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	2

g)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	2

h)	seznam výjimek a úlevových řešení	3

i)		seznam souvisejících a podmiňujících investic	3

j)	     seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby	3

4)	Údaje o stavbě	3

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby	3

b)	účel užívání stavby	4

c)	trvalá nebo dočasná stavba	4

d)	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	4

e)	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků	4

f)	     údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	4

g)	seznam výjimek a úlevových řešení	4

h)	navrhované kapacity stavby	4

i)	     základní bilance stavby	4

j)	     základní předpoklady výstavby	4

k)	orientační náklady stavby	5

5)	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5

# A. Průvodní zpráva

# identifikaČNÍ ÚDAJE

Údaje o stavbě:

Název stavby:		Vodovod a vodovodní přípojky pro připojení třech pozemků

– Obec Český Brod

Místo stavby:		Obec Český Brod

Středočeský kraj – okres Kolín

Předmět dokumentace:	Dokumentace obsahuje návrh prodloužení stávajícího vodovodu – výstavba nové části vodovodu včetně domovních přípojek okolních parcel (3 ks)

Stupeň projektu:		Dokumentace pro stavební povolení

Údaje o stavebníkovi:	Holeček Petr Bc., Jana Koziny 901, 28201 Český Brod

ABL Brožek Leoš s.r.o., Chocenice 7, 28002 Břežany I

Novák Václav, Sportovní 1465, 28201 Český Brod

Údaje o zpracovateli dokumentace:

Projektant:			Ing. Tomáš Svoboda

Oleška – Bulánka 45, 281 63 Kostelec n.Č.L.

ČKAIT 0010519   - 	autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

# seznam vstupních podkladů

- Mapa katastru nemovitostí

- Zadání objednatele

- Podklady správců sítí

- Místní šetření

- Projekt pro územní rozhodnutí (zpracovatel Ing. Karel Fousek)

# údaje o území

### rozsah řešeného území

Lokalita stavby se nachází v blízkosti centra obce Český Brod, v okolí je smíšená zástavba. Jedná se o připojení na vodovod dosud nepřipojených stavebních pozemků, je tedy třeba prodloužit stávající veřejný vodovod, navržené řešení vychází z konzultace se zástupcem správce vodovodu.

### dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o stávající a budoucí zástavbu v dané lokalitě. Připojované pozemky jsou ve vlastnictví investorů:

- pozemek p.č.st. 124 - Holeček Petr Bc., Jana Koziny 901, 28201 Český Brod		pozemek je veden jako zastavěná ploch a nádvoří, nachází se na něm objekt č.p. 103

- pozemek p.č. 1084 - ABL Brožek Leoš s.r.o., Chocenice 7, 28002 Břežany I		pozemek je veden jako zahrada, na pozemku je v současné době povolena výstavba víceúčelového objektu

- pozemek p.č. 703/4 - ABL Brožek Leoš s.r.o., Chocenice 7, 28002 Břežany I a Novák Václav, Sportovní 1465, 28201 Český Brod				pozemek je veden jako ostatní plocha a slouží pro přístup k pozemku p.č. 1084 a p.č.st. 128/3, pozemek p.č.st.128/3 je ve vlastnictví Václava Nováka a nachází se na něm objekt č.p. 1369

Navrhovaný vodovod a přípojky vodovodu slouží k zásobování uvedených pozemků pitnou vodou.

### údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

pozemky se nacházejí v památkové zóně Města Český Brod, pozemek p.č. 1084 je veden v zemědělském půdním fondu.

### údaje o odtokových poměrech

Likvidace dešťových vod v lokalitě je řešena stávající dešťovou kanalizací.

### údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o technickou vybavenost bez nadzemních objektů, toto je v souladu.

### údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba splňuje obecné požadavky na využití území.

### údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace respektuje veškeré známé požadavky dotčených orgánů a organizací. Případné požadavky vzešlé z projednání dokumentace v rámci povolovacího procesu budou zohledněny během výstavby, případně budou dodatečně zapracovány do dokumentace.

### seznam výjimek a úlevových řešení

Není obsaženo.

### seznam souvisejících a podmiňujících investic

Se stavbou nesouvisejí žádné další investice.

### seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

KÚ 622737 Český Brod:

p.č. 708/3		ostatní plocha	Město Český Brod

Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

p.č. 2013		ostatní plocha	Město Český Brod

Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

p.č. 2012		ostatní plocha	Středočeský kraj

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

příspěvková organizace,

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

p.č. 2011		ostatní plocha	Město Český Brod

Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

p.č.st. 124		zast. pl. a nád.	Holeček Petr Bc., Jana Koziny 901, 28201 Český Brod

p.č. 1084		ostatní plocha	ABL Brožek Leoš s.r.o., Chocenice 7, 28002 Břežany I

p.č. 703/4		ostatní plocha	ABL Brožek Leoš s.r.o., Chocenice 7, 28002 Břežany I

Novák Václav, Sportovní 1465, 28201 Český Brod

# Údaje o stavbě

### nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu – navazující úsek vodovodu s napojením na stávající trubní vedení.

### účel užívání stavby

Účelem stavby je zásobování pitnou vodou pro tři pozemky.

### trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

### údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nepodléhá ochraně podle zvláštních předpisů. Po dokončení budou mít tato trubní vedení vlastní ochranná pásma dle zákona č.274/2001 (u vodovodního  řadu do průměru 500 mm včetně - 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany).

### údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

V projektu jsou dodrženy veškeré platné technické normy, technické podmínky a obecné požadavky na výstavbu.

### údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace respektuje veškeré známé požadavky dotčených orgánů a organizací. Případné požadavky vzešlé z projednání dokumentace v rámci povolovacího procesu budou zohledněny během výstavby, případně budou dodatečně zapracovány do dokumentace.

### seznam výjimek a úlevových řešení

Není obsaženo.

### navrhované kapacity stavby

Jedná se o 71,0 m dlouhý úsek veřejného vodovodního řadu v profilu DN63, na řad jsou napojeny domovní přípojky zakončené vodoměrnými šachtami.

Celkem se jedná o připojení 3 odběrných míst.

### základní bilance stavby

S ohledem na charakter stavby nebude jejím provozem docházet ke spotřebě médií, energie ani hmot. Při provozu nebudou vznikat odpady ani nedojde k ovlivnění odtoku dešťových vod. Ke spotřebě vody bude docházet až realizací napojení objektů.

### základní předpoklady výstavby

Staveniště bude předáno zhotoviteli v celém rozsahu realizované stavby. Omezení v dopravě, ke kterému bude docházet během realizace stavby, bude řešeno v návaznosti na probíhající práce dopravním značením, případně operativním opatřením. Uspořádání staveniště a obslužnost staveniště se bude v průběhu prací měnit a přizpůsobovat daným podmínkám a potřebám stavby.

Stavba nebude dělena na etapy – předpokládá se souvislá realizace vodovodu od napojovacího místa ke koncovému bodu s postupnou realizací přípojek.

Podrobný postup prací navrhne vybraný zhotovitel stavby po dohodě s uživateli okolních pozemků.

Předpokládaná lhůta výstavby ……………………………………………….........40 dní.

### orientační náklady stavby

Vodovod PE63 – 71,0 m 			…71 x 2 500,- 	177 500,-

Přípojky vč. vodoměrných šachet		…3 x 35 000,-		105 000,-

Cena stavby CELKEM						282 500,-

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude dle charakteru jednotlivých částí rozdělena na 2 stavební objekty:

SO 331 – Vodovod

SO 332 – Domovní přípojky vodovodu